| CDT3334G | P. 1 |
| --- | --- |
| 6個LED輸出控制IC |

| CDT3334G是專門設計應用於低壓6個LED輸出推動IC。 有四種型號： (1) CDT3334G-01：LED DUTY=1/2 ─ 接電阻Rosc調速度 不可單獨使用F1, F2, F3 (2) CDT3334G-02：LED DUTY=1/8 ─ 接電阻Rosc調速度 不可單獨使用F1, F2, F3 |  |  | ( CMOS製造技術 ( 工作電壓範圍：1.35~5.00VDC ( ON/OFF按鍵開關 閃爍方式：亂閃 或 順閃 (內定 ─ 亂閃，接VDD ─ 順閃) LED輸出電流 ( 25mA (VDD=3V) 靜態電流 < 5μA (VDD=3V) LED閃爍有1/2, 1/8週期有效性 CDS控制端, CDS使用時可控制ON/OFF Power On ─ ON Mode 6 種頻率可以選擇 可以外接電阻調速度 可以使用內定速度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | CDT3334G-03：LED DUTY=1/2 | (4) | CDT3334G-04：LED DUTY=1/2 |
|  | F1 + VDD ─ 固定式(1秒閃1圈) |  | F1 + VDD ─ 固定式(1秒閃2圈) |
|  | F2 + VDD ─ 固定式(1秒閃2圈) |  | F2 + VDD ─ 固定式(1秒閃4圈) |
|  | F3 + VDD ─ 固定式(1秒閃3圈) |  | F3 + VDD ─ 固定式(1秒閃6圈) |
| ※ | CDT3334G----如要調速度而不用內定頻率時---請選擇 CDT3334G-01 或 CDT3334G-02 |
| ※ | CDT3334G----如只用內定頻率時---請選擇 CDT3334G-03或CDT3334G-04 |

| CDT3334G | P. 2 |
| --- | --- |
| 6個LED輸出控制IC |

■IC打線腳座配置	■16 PIN DIP包裝

■IC腳位功能說明

| 晶片腳座 | 使用符號 | PAD座標(μM) | 功 能 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCI | (113, 433) | 振盪輸入 |
| 2 | CDS | (151,112) | CDS控制端，接到VDD |
| 3 | F3 | (408,112) | 內建頻率選擇(1秒閃3圈) |
| 4 | F2 | (665,112) | 內建頻率選擇(1秒閃2圈) |
| 5 | F1 | (922,112) | 內建頻率選擇(1秒閃1圈) |
| 6 | VDD | (1145,112) | 電源正極 |
| 7 | TEST | (1368,112) | 內部測試端 |
| 8 | RD/SQ | (1368,338) | 亂閃/順閃 閃爍選擇 (內定亂閃，接VDD順閃) |
| 9 | ON/OFF | (1368,573) | LED 閃爍/停止 按鍵選擇開關(負觸發) |
| 10 | VSS | (1368,749) | 電源負極 |
| 11 | L6 | (1406,1097) | LED6 輸出端 |
| 12 | L5 | (1102,1097) | LED5 輸出端 |
| 13 | L4 | (912,1097) | LED4 輸出端 |
| 14 | L3 | (607,1097) | LED3 輸出端 |
| 15 | L2 | (417,1097) | LED2 輸出端 |
| 16 | L1 | (113,1097) | LED1 輸出端 |
| 17 | OSCO | (113,706) | 振盪輸出 |
| CDT3334G | P. 3 |
| 六個LED輸出控制IC |

■頻率分類打線方法

| ※ | CDT3334G----如要調速度而不用內定頻率時---請選擇CDT3334G-01或CDT3334G-02 |
| --- | --- |
| ※ | CDT3334G----如只用內定頻率時---請選擇 CDT3334G-03 或 CDT3334G-04 |

(1).CDT3334G-01/02─接電阻R調速度	(2). CDT3334G-03/04─1秒閃3圈/6圈

(3). CDT3334G-03/04─1秒閃2圈/4圈	(4). CDT3334G-03/04─1秒閃1圈/2圈

| CDT3334G | P. 4 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

■標準應用線路打線方式

(1). 電源控制(ON/OFF pin接 VSS)          (2). ON/OFF 按鍵控制

■CDT3334G-03/04─接CDS – 暗閃           ■CDT3334G-03/04─接CDS – 亮閃

| CDT3334G | P. 5 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

CDT3334G-04測試報告

- RD/SQ – 接VDD, 順閃

- ON/OFF – 接VSS,  POWER ON MODE

- F3 -- 接VDD

- 外接電阻 R

- 測試L1之頻率:

| Rosc | 33K | 18K | 10K | 6.8K | 4.7K | 3.3K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freq | 36Hz | 56Hz | 82Hz | 104Hz | 128Hz | 151Hz |

| CDT3334G | P. 6 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

CDT3334G-01測試報告

- RD/SQ – 接VDD, 順閃

- ON/OFF – 接VSS,  POWER ON MODE

- CdS控制 --- 亮時閃

- 外接電阻 R

- LED duty cycle = 1/12

- RCdS --- 調CdS靈敏度

- 測試L1之頻率:

| R | 2M | 2.2M | 2.7M |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed | 4.84秒 | 5.28秒 | 6.64秒 |

# Text boxes

(

(

(

OSCO

(

(

17

(

RD/SQ

2

3

1

4

5

6

7

2

3

3

4

L6

5

6

11

8

CDS

L5

RD/SQ

F3

12

F2

F1

L4

VDD

--

8

13

CDS

RD/SQ

L3

F3

F2

14

F1

VDD

L2

--

7

15

1

OSCI

OSCI

1

OSCI

17

OSCO

9

ON/OFF

17

OSCO

OSCO

9

ON/OFF

VSS

10

VSS

CDT3334G-03/04

10

CDT3334G-03/04

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L1

L2

L3

L4

L5

L6

16

F1

15

14

13

12

11

5

16

F2

15

14

13

12

4

11

3VDC

3VDC

F3

(

(

(

(

(

(

(

(

2

3

4

5

6

7

2

3

RCdS

4

5

6

7

8

CDS

RD/SQ

F3

F2

F1

VDD

--

R

8

CDS

RD/SQ

F3

F2

TEST

F1

7

VDD

--

9

CdS

ON/OFF

VDD

1

OSCI

9

6

ON/OFF

1

OSCI

17

OSCO

17

OSCO

10

VSS

CDT3334G-03/04

CDT3334G-03/04

Chip Design Technology Inc.

10

CDT3334G

VSS

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L1

L2

L3

10

VSS

L6

L4

L5

16

L6

L1

L2

L3

L4

L5

11

12

13

14

15

3VDC

L4

L6

3

F3

4

16

F2

5

15

其朋半導體股份有限公司

14

13

12

11

16

15

14

13

12

11

3VDC

3VDC

(

(

(

(

(

(

(

(

2

CDS

3

F3

4

F2

5

F1

6

VDD

7

--

2

CDS

3

F3

4

F2

5

F1

6

VDD

7

TEST

8

RD/SQ

8

RD/SQ

9

ON/OFF

1

OSCI

9

ON/OFF

1

OSCI

17

OSCO

17

OSCO

CDT3334G-03/04

10

VSS

CDT3334G-03/04

10

VSS

16

L1

15

L2

14

L3

13

L4

12

L5

11

L6

16

L1

15

L2

14

L3

13

L4

12

L5

11

L6

3VDC

3VDC

5VDC

16

(

(

(

(

(

(

(

(

2

3

--

4

--

5

--

F1

6

6

VDD

7

--

2

CDS

3

F3

4

F2

5

F1

6

VDD

7

--

8

CDS

RD/SQ

8

RD/SQ

9

VDD

CDS

ON/OFF

ON/OFF

1

16

13

11

OSCI

8

7

9

14

TEST

ON/OFF

2

L2

1

12

9

OSCI

ON/OFF

10

VSS

CDT3334G-01

L3

R

17

10

VSS

OSCO

17

OSCO

VSS

10

VSS

CDT3334G-01/02

10

CDT3334G-03/04

16

L1

15

L2

14

L3

13

L4

12

L5

11

L6

16

L1

15

L2

14

L3

2

ON/OFF

L1

8

17

9

16

3VDC

R

TEST

7

VDD

13

L4

L5

CDS

12

L5

11

L6

3VDC

3VDC

6

8

(0,0)

F1

正印: CDT3334G-1

8

5

2

3

F2

4

5

4

6

7

F3

1

9

3

15

14

L6

13

12

11

11

10

L5

16

L6

12

OSCO

L1

L4

L2

L3

L4

L5

VSS

R

RD/SQ

OSCI

13

CDS

L3

F3

F2

14

F1

CDS

R

VDD

CDT3334G

L1

17

OSCO

RD/SQ

1

L2

●

OSCI

CdS

(

15

(

(

OSCI

(

Rcds

(

(

(

(

(

(

CDS

3

F3

4

F2

5

F1

6

VDD

7

TEST

2

8

RD/SQ

Rosc

1

1

CDT3334G-04

RD/SQ

ON/OFF

VSS

10

9

OSCO

CDS

2

17

L1

9

ON/OFF

OSCI

Chip Size: 1600 x 1290μM

15

IC底座接VDD

CDS

89年7月31日星期一日