| CDT3351-08 | P. 1 |
| --- | --- |
| 五個LED可程式化輸出控制IC |

■使用說明                        	■特   性

| CDT3351是以可程式化設計方式改變 |  | ( CMOS製造技術 |
| --- | --- | --- |
| LED閃動變化的專用IC. |  | ( 工作電壓範圍:1.35~5.00V |
|  |  | ( 靜態電流小 < 5(A(@3VDC) |
| LED閃動的方式可以直接程式化在IC |  | ( 5個LED輸出端輸出電流(20 mA(@3V) |
| 內部, 如此才可以設定LED各種閃動 |  | ( 5段單一按鍵觸發選擇方式 |
| 的方式. |  | ( 可以任選多段(2~5)循環 |
|  |  | ( 可改一層光罩改變跳法 |
|  |  | ( ALLON--任何段接VSS -- LED全亮 |
| 利用單鍵觸發方式, 變化多端, 應用廣泛. |  | ( 有長按1.5-秒進入OFF功能(可填code disable)，再按一下時進入原段。 |

- IC腳位及應用線路

| KEY |  | 按鍵換段觸發鍵 |  | Rosc |  | 外調電阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSCI,OSCI |  | 外接電阻(Rosc) |  | CLOCK |  | 128KHz輸出端 |
| OSCI+RES |  | 利用內定電阻 |  | ALLON |  | 任何段接VSS,LED全亮 |

| CDT3351-08(CDT3331-08)(=CDT3127-12) |
| --- |
| 第一段 | 第二段 | 第三段 | 第四段 | 第五段 |
| OFF | 全閃 | 全亮 | 由內往外連亮 | 由外往內連滅 |

| 全閃頻率 | RES + OSCI接一起 | OSCI,OSCO外接Rosc |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100K | 150K | 180K | 200K | 220K | 270K |
|  |  | 4.5Hz | 3Hz | 2.5Hz | 2.35Hz | 2.16Hz | 1.75Hz |

| CDT3351-08 | P. 2 |
| --- | --- |
| 五個LED可程式化輸出控制IC |

CHIP SIZE: 1360 X 1320 μM

含切割道計: 1440 X 1400 μM

# Text boxes

90年3月9日

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司

ALLON

TEST

6

1

CLOCK

5

1

OSCI

3

1

2

12

Chip Size:1440 X 1400μM

CDT3351-08

VSS

VDD

RES

OSCO

KEY

L1

L2

L3

L4

L5

9

1

7

1

1

1

1

16

1

14

1

15

1

11

1

8

1

13

1

3VDC

L4

L5

L3

## CDT3351-08

(

(

Rosc

ALLON

--

VDD

L1

TEST

VSS

CLOCK

KEY

--

L2

OSCI

RES

OSCO

1

(1440,1400)

(0,0)

(1360,1320)

##### 1440 X 1400μM

(0,0)

|  | PAD | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCO | 120 | 532 |
| 2 | RES | 202 | 120 |
| 3 | OSCI | 510 | 120 |
| 4 | -- |  |  |
| 5 | CLOCK | 1003 | 120 |
| 6 | TEST | 1212 | 120 |
| 7 | VDD | 1242 | 365 |
| 8 | ALLON | 1242 | 593 |
| 9 | VSS | 1242 | 817 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | L1 | 1170 | 1200 |
| 12 | L2 | 930 | 1200 |
| 13 | L3 | 666 | 1200 |
| 14 | L4 | 425 | 1200 |
| 15 | L5 | 160 | 1200 |
| 16 | KEY | 120 | 780 |

KEY

OSCO

OSCI

RES

CLOCK

TEST

VDD

ALLON

VSS

L5

L5

L5

L5

L5

##### CDT3351

16

15

14

13

12

11

9

8

7

6

5

3

2

1

(

(

IC底座接VDD